		Бийск
(Министерство)		(город)
АО «Гипроив»		ФКП «БОЗ»
(Генподрядчик)		(Заказчик)
ООО «Востокэнергострой»		Реконструкция для создания производства октогена. / Склад основного сырья. Здания 2227/1(Силовое электрооборудование)
(монтажное управление)		(объект)
Электромонтажный участок № 1		11.10.2019г.
(участок)		(дата)

ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

№№ / п/п	Наименование электрооборудования, комплекта	Ед. изм.	Тип, марка	Завод-изготовитель	Кол-во	Примечание
1	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции бронированный двумя стальными лентами в защитном шланге из ПВХ не распространяющего горение и с низким дымо- и газовыделением; кол-во жил и сечение 4х150мм²	м	ВБШвнг(А)-LS 4х150		880	РОСС RU.КБ02.Д00004
2	Лента сигнальная "Электро" с логотипом "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ"; цвет красный; толщина 300мкм; ролик 100п.м.х300мм	ролик	ЛСЭ 300		8	РОСС RU.11НА99.Н00376
3	Труба асбестоцементная ∅100мм	м	БНТ 100 ГОСТ 1839-80		5	РОСС RU.АВ24.Н08255
4	Шнур джутовый плетеный ∅10мм	м			100	РОСС RU.АГ81.Н12222
5	Глина водонепроницаемая, упаковка 2кг	уп	#		4	РОСС RU.АГ81.Н10392
6	Труба асбестоцементная ∅100мм	м	БНТ 100 ГОСТ 1839-80		15	РОСС RU.АВ24.Н08255
7	Шнур джутовый плетеный ∅10мм	м			300	РОСС RU.АГ81.Н12222
8	Глина водонепроницаемая, упаковка 2кг	уп	#		12	РОСС RU.АГ81.Н10392
9	Труба асбестоцементная ∅100мм	м	БНТ 100 ГОСТ 1839-80		20	РОСС RU.АВ24.Н08255
10	Труба стальная водогазопроводная усиленная ∅125мм	м	Труба 125х5,5 ГОСТ 3262-75		20	РОСС RU.АЮ11.Н00977
11	Шнур джутовый плетеный ∅10мм	м			200	РОСС RU.АГ81.Н12222
12	Глина водонепроницаемая, упаковка 2кг	уп	#		8	РОСС RU.АГ81.Н10392
13	Труба асбестоцементная ∅100мм	м	БНТ 100 ГОСТ 1839-80		25	РОСС RU.АВ24.Н08255
14	Шнур джутовый плетеный ∅10мм	м			200	РОСС RU.АГ81.Н12222
15	Глина водонепроницаемая, упаковка 2кг	уп	#		8	РОСС RU.АГ81.Н10392
16	Наконечник медно-алюминиевый для жил сеч. 185мм	шт	DTL-185	IEK	16	191704-04 от 18.04.2019г.
17	Муфта соединительная термоусаживаемая СТП на напряжение до 1кВ; 4 жилы сечением 185мм²	шт	4СТп-1	ЭКС	4	RA.RU.11AK01.H00555
18	Крупногабаритный сборно-разборный металлокорпус КСРМ Габаритные размеры 2000х800х600мм; в комплекте:					РОСС RU.MO10.H02115
18.1	Место 1: Вертикальные стойки	шт	КСРМ 20.x.x	IEK	4	РОСС RU.MO10.H02115
18.2	Место 2: Крыша, цоколь, боковые и фасадные стяжки, замок, петли, метизы, паспорт и инструкция по сборке	шт	КСРМ xx.8.6-2	IEK	4	РОСС RU.MO10.H02115
18.3	Место 3: Дверь и задняя стенка	шт	КСРМ 20.8.x-2	IEK	4	РОСС RU.MO10.H02115
19	Монтажная панель 500х790мм	шт		IEK	8	455-16-1-7 от 27.12.2019г.
20	Планка 25х790мм	шт		IEK	12	455-16-1-7 от 27.12.2019г.
21	Соединительная вставка 2000-36	шт		IEK	2	455-16-1-7 от 27.12.2019г.
22	DIN-рейка 600мм	шт		IEK	1	455-16-1-7 от 27.12.2019г.
23	Шина медная электротехническая 25х3мм; S=75мм²	шт			12	455-16-1-7 от 27.12.2019г.
24	Изолятор шинный высотой 76мм	шт	SM76	IEK	25	455-16-1-7 от 27.12.2019г.
25	Болт шестигранный М10х20 с полной резьбой	шт			150	РОСС RU C-CN.AK01.H.04215/19
26	Гайка шестигранная М10	шт			125	РОСС RU C-CN.AK01.H.04215/19
27	Шайба кузовная М10	шт			150	РОСС RU C-CN.AK01.H.04215/19
28	Шайба гровер М10	шт			150	РОСС RU C-CN.AK01.H.04215/19
29	Трансформатор тока 250/5А; 10ВА; класс точности 0,5	шт	ТТИ-А 250/5 10ВА 0,5	IEK	6	TC N RU Д-CN.СП28.В.00033
30	Выключатель автоматический серии ВА88 с электронным расцепителем МР 211; Iн=400А; Ics=35кА; Icu=35кА Кол-во полюсов - 3	шт	ВА88-37 3Р 250А 35кА	IEK	2	RU C-RU.A301.B.03252
31	Счетчик электронный активной и реактивной электрической энергии; класс точности (A/R) 0,5/1; номинальный/ максимальный ток 5/7,5; частота сети 50Гц; потр. мощность 7,5ВА	шт	Меркурий 230ART-03		2	ТС RU C-RU.ГА02.В.00576
32	Шкаф автоматического ввода резерва (АВР) серии АВР-ШУ 8000 Iн=250А; Номинальное фазное напряжение силовой цепи - 220В пременного тока; Номинальное напряжение цепи управления - 220В пременного тока; дополнительная комплектация - для контроля напряжения на вводах предусмотреть вольтметры и световую сигнализацию	шт	АВР-ШУ8253-42А2 УХЛ4		1	ТС RU C-RU.АУ05.В.02179
33	Выключатель автоматический серии ВА88 с тепловым и эл.эм расцепителем; Iн=160А; Ics=17,5кА; Icu=35кА Кол-во полюсов - 3	шт	ВА88-33 3Р 160А 35кА	IEK	1	RU C-RU.A301.B.03252
34	Выключатель автоматический серии ВА88 с тепловым и эл.эм расцепителем; Iн=63А; Ics=17,5кА; Icu=35кА Кол-во полюсов - 3	шт	ВА88-33 3Р 63А 35кА	IEK	2	RU C-RU.A301.B.03252
35	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 2; Uн=400В, 50Гц; Iн=25А; Характеристика - C	шт	ВА47-29/2Р/C25	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
36	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 1; Uн=400В, 50Гц; Iн=6А; Характеристика - C	шт	ВА47-29/1Р/C6	IEK	3	ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
37	Выключатель автоматический серии ВА88 с тепловым и эл.эм расцепителем; Iн=16А; Ics=17,5кА; Icu=35кА Кол-во полюсов - 3	шт	ВА88-33 3Р 16А 35кА	IEK	7	RU C-RU.A301.B.03252
38	Блок управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, нереверсивным, для питания цепей управления фазным напряжением, исполнение по напряжению силовой цепи 380В, 50Гц, исполнение по напряжению цепей управления 220В, 50Гц, в комплекте:	шт	Б5130-2274УХЛ4	Чебоксарский завод силового электрооборудования	4	ТС С-RU.АЛ16.В.03394
38.1	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 3; Uн=400В, 50Гц; Iн=6А; Характеристика - D	шт	ВА47-29/3Р/D6	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
38.2	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 1; Uн=400В, 50Гц; Iн=6А; Характеристика - В	шт	ВА47-29/1Р/В6	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
38.3	Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50Гц; Iн=9А; Uн катушки управления - 230В; Доп. контакт-1р	шт	КМИ10910 9А 230В/АС-3 1НО ИЭК	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
38.4	Приставка контактная серии ПКИ; Доп. контакты 2р+2р	шт	ПКИ-22	IEK	1	455-16-1-7 от 27.12.2019г.
38.5	Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 1,6-2,5А	шт	РТИ-1307	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.HB11.00174/19
38.6	Блок зажимов; 10 клемм	шт	БЗ24-4П25-10		1	РОСС RU.АИ24.Н02717
39	То же в комплекте:	шт	Б5130-2374УХЛ4	Чебоксарский завод силового электрооборудования	2	ТС С-RU.АЛ16.В.03394
39.1	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 3; Uн=400В, 50Гц; Iн=6А; Характеристика - D	шт	ВА47-29/3Р/D6	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
39.2	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 1; Uн=400В, 50Гц; Iн=6А; Характеристика - В	шт	ВА47-29/1Р/В6	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
39.3	Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50Гц; Iн=9А; Uн катушки управления - 230В; Доп. контакт-1р	шт	КМИ10910 9А 230В/АС-3 1НО ИЭК	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
39.4	Приставка контактная серии ПКИ; Доп. контакты 2р+2р	шт	ПКИ-22	IEK	1	455-16-1-7 от 27.12.2019г.
39.5	Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 1,6-2,5А	шт	РТИ-1307	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.HB11.00174/19
39.6	Блок зажимов; 10 клемм	шт	БЗ24-4П25-10		1	РОСС RU.АИ24.Н02717
40	То же в комплекте:	шт	Б5130-3074УХЛ4	Чебоксарский завод силового электрооборудования	1	ТС С-RU.АЛ16.В.03394
40.1	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 3; Uн=400В, 50Гц; Iн=16А; Характеристика - D	шт	ВА47-29/3Р/D16	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
40.2	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 1; Uн=400В, 50Гц; Iн=6А; Характеристика - В	шт	ВА47-29/1Р/В6	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
40.3	Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50Гц; Iн=18А; Uн катушки управления - 230В; Доп. контакт-1р	шт	КМИ11810 18А 230В/АС-3 1НО ИЭК	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
40.4	Приставка контактная серии ПКИ; Доп. контакты 2р+2р	шт	ПКИ-22	IEK	1	455-16-1-7 от 27.12.2019г.
40.5	Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 9,0-13,0А	шт	РТИ-1316	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.HB11.00174/19
40.6	Блок зажимов; 10 клемм	шт	БЗ24-4П25-10		1	РОСС RU.АИ24.Н02717
41	То же в комплекте:	шт	Б5130-3174УХЛ4	Чебоксарский завод силового электрооборудования	2	ТС С-RU.АЛ16.В.03394
41.1	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 3; Uн=400В, 50Гц; Iн=16А; Характеристика - D	шт	ВА47-29/3Р/D16	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
41.2	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 1; Uн=400В, 50Гц; Iн=6А; Характеристика - В	шт	ВА47-29/1Р/В6	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
41.3	Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50Гц; Iн=18А; Uн катушки управления - 230В; Доп. контакт-1р	шт	КМИ11810 18А 230В/АС-3 1НО ИЭК	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
41.4	Приставка контактная серии ПКИ; Доп. контакты 2р+2р	шт	ПКИ-22	IEK	1	455-16-1-7 от 27.12.2019г.
41.5	Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 12,0-18,0А	шт	РТИ-1321	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.HB11.00174/19
41.6	Блок зажимов; 10 клемм	шт	БЗ24-4П25-10		1	РОСС RU.АИ24.Н02717
42	Блок управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, нереверсивным, для питания цепей управления фазным напряжением, исполнение по напряжению силовой цепи 380В, 50Гц, исполнение по напряжению цепей управления 220В, 50Гц, в комплекте:	шт	Б5130-2274УХЛ4	Чебоксарский завод силового электрооборудования	4	ТС С-RU.АЛ16.В.03394
42.1	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 3; Uн=400В, 50Гц; Iн=6А; Характеристика - D	шт	ВА47-29/3Р/D6	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
42.2	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 1; Uн=400В, 50Гц; Iн=6А; Характеристика - В	шт	ВА47-29/1Р/В6	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
42.3	Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50Гц; н=9А; Uн катушки управления - 230В; Доп. контакт-1р	шт	КМИ10910 9А 230В/АС-3 1НО ИЭК	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
42.4	Приставка контактная серии ПКИ; Доп. контакты 2р+2р	шт	ПКИ-22	IEK	1	455-16-1-7 от 27.12.2019г.
42.5	Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 1,6-2,5А	шт	РТИ-1307	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.HB11.00174/19
42.6	Блок зажимов; 10 клемм	шт	БЗ24-4П25-10		1	РОСС RU.АИ24.Н02717
43	То же в комплекте:	шт	Б5130-2374УХЛ4	Чебоксарский завод силового электрооборудования	2	ТС С-RU.АЛ16.В.03394
43.1	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 3; Uн=400В, 50Гц; Iн=6А; Характеристика - D	шт	ВА47-29/3Р/D6	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
43.2	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 1; Uн=400В, 50Гц; Iн=6А; Характеристика - В	шт	ВА47-29/1Р/В6	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
43.3	Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50Гц; Iн=9А; Uн катушки управления - 230В; Доп. контакт-1р	шт	КМИ10910 9А 230В/АС-3 1НО ИЭК	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
43.4	Приставка контактная серии ПКИ; Доп. контакты 2р+2р	шт	ПКИ-22	IEK	1	455-16-1-7 от 27.12.2019г.
43.5	Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 1,6-2,5А	шт	РТИ-1307	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.HB11.00174/19
43.6	Блок зажимов; 10 клемм	шт	БЗ24-4П25-10		1	РОСС RU.АИ24.Н02717
44	То же в комплекте:	шт	Б5130-3074УХЛ4	Чебоксарский завод силового электрооборудования	1	ТС С-RU.АЛ16.В.03394
44.1	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 3; Uн=400В, 50Гц; Iн=16А; Характеристика - D	шт	ВА47-29/3Р/D16	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
44.2	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 1; Uн=400В, 50Гц; Iн=6А; Характеристика - В	шт	ВА47-29/1Р/В6	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
44.3	Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50Гц; Iн=18А; Uн катушки управления - 230В; Доп. контакт-1р	шт	КМИ11810 18А 230В/АС-3 1НО ИЭК	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
44.4	Приставка контактная серии ПКИ; Доп. контакты 2р+2р	шт	ПКИ-22	IEK	1	455-16-1-7 от 27.12.2019г.
44.5	Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 9,0-13,0А	шт	РТИ-1316	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.HB11.00174/19
44.6	Блок зажимов; 10 клемм	шт	БЗ24-4П25-10		1	РОСС RU.АИ24.Н02717
45	То же в комплекте:	шт	Б5130-3174УХЛ4	Чебоксарский завод силового электрооборудования	2	ТС С-RU.АЛ16.В.03394
45.1	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 3; Uн=400В, 50Гц; Iн=16А; Характеристика - D	шт	ВА47-29/3Р/D16	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
45.2	Автоматический выключатель серии ВА47; Количество полюсов - 1; Uн=400В, 50Гц; Iн=6А; Характеристика - В	шт	ВА47-29/1Р/В6	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00293/19
45.3	Контактор малогабаритный серии КМИ; Uн=400В, 50Гц; Iн=18А; Uн катушки управления - 230В; Доп. контакт-1р	шт	КМИ11810 18А 230В/АС-3 1НО ИЭК	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.00646/19
45.4	Приставка контактная серии ПКИ; Доп. контакты 2р+2р	шт	ПКИ-22	IEK	1	455-16-1-7 от 27.12.2019г.
45.5	Реле электротепловое серии РТИ; Iуст. 12,0-18,0А	шт	РТИ-1321	IEK	1	ЕАЭС RU C-CN.HB11.00174/19
45.6	Блок зажимов; 10 клемм	шт	БЗ24-4П25-10		1	РОСС RU.АИ24.Н02717
46	Измерительный преобразователь 0-25А	шт	Е854ЭЛ-0...25-230-В		1	ЕАЭС N RU Д-RU.KA01.B.14037/19
47	Переключатель на 3 фиксированных положения; контакты 1р+1р; IP40; цвет черный	шт	ALCLR-22	IEK	2	RU C-CN.AH03.B.00758/19
48	Пост взрывозащищенный кнопочный серии КУ-90 из пластика; Уровень взрывозащиты 1ExdIIBT5; Два кнопочных элемента; Два ввода	шт	КУ-92-1ExdIIBT	ЭКС	20	ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.00237/19
49	Пост управления кнопочный серии ПКЕ	шт	ПКЕ222-2	ЭКС	1	ТС RU C-RU.МЛ66.В.06142
50	Наконечник медный луженый для жил сеч. 1,5-2,5мм	шт	НКИ 2-6	IEK	100	ТС RU C-CN.ME79.B.00333
51	Наконечник медно-алюминиевый для жил сеч. 16мм	шт	DTL-16	IEK	4	191704-04 от 18.04.2019г.
52	Наконечник медно-алюминиевый для жил сеч. 25мм	шт	DTL-25	IEK	4	191704-04 от 18.04.2019г.
53	Наконечник медно-алюминиевый для жил сеч. 95мм	шт	DTL-95	IEK	4	191704-04 от 18.04.2019г.
54	Розетка CEAG Ex93750041	шт			2
55	Вилка CEAG EX93701030	шт			2
56	Хомуты нейлон 3,6х150мм (уп. 500шт)	уп		IEK	1	РОСС CN.МО10.Н01287
57	Хомут с площадкой 3х150мм (уп. 100шт)	уп	ХП1 3,0х150	IEK	2	19/10/0287 от 25.10.2019г.
58	Лоток перфорированный 80х150х3000мм	шт			32	РОСС RU.AM03.H00731
59	Крышка для лотка основанием 150мм	шт			32	РОСС RU.AM03.H00731
60	Поворот 90° для лотка 80х150мм	шт			4	РОСС RU.AM03.H00731
61	Пластина соединительная h=80мм	шт			64	РОСС RU.AM03.H00731
62	Разделительная перегородка h=80мм	шт			32	РОСС RU.AM03.H00731
63	Кронштейн настенный основанием 300мм	шт			96	РОСС RU.AM03.H00731
64	Соединительный комлект	шт	КС М6х10		450	РОСС RU.AM03.H00731
65	Шпилька М10х1000мм	шт			96	РОСС RU C-CN.AK01.H.04215/19
66	Гайка шестигранная М10	шт			192	РОСС RU C-CN.AK01.H.04215/19
67	Шайба кузовная 10	шт			192	РОСС RU C-CN.AK01.H.04215/19
68	Шайба гровер 10	шт			192	РОСС RU C-CN.AK01.H.04215/19
69	Лоток перфорированный 80х100х3000мм	шт			34	РОСС RU.AM03.H00731
70	Крышка для лотка основанием 100мм	шт			34	РОСС RU.AM03.H00731
71	Поворот 90° для лотка 80х100мм	шт			5	РОСС RU.AM03.H00731
72	Пластина соединительная h=80мм	шт			68	РОСС RU.AM03.H00731
73	Разделительная перегородка h=80мм	шт			34	РОСС RU.AM03.H00731
74	Кронштейн настенный основанием 150мм	шт			102	РОСС RU.AM03.H00731
75	Соединительный комлект	шт	КС М6х10		480	РОСС RU.AM03.H00731
76	Шпилька М10х1000мм	шт			102	РОСС RU C-CN.AK01.H.04215/19
77	Гайка шестигранная М10	шт			204	РОСС RU C-CN.AK01.H.04215/19
78	Шайба кузовная 10	шт			204	РОСС RU C-CN.AK01.H.04215/19
79	Шайба гровер 10	шт			204	РОСС RU C-CN.AK01.H.04215/19
80	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ∅20мм	м	Труба 25х2,8 ГОСТ 3262-75		50	РОСС RU.АЮ11.Н00977
81	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ∅25мм	м	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75		70	РОСС RU.АЮ11.Н00977
82	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ∅32мм	м	Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75		3	РОСС RU.АЮ11.Н00977
83	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ∅40мм	м	Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75		3	РОСС RU.АЮ11.Н00977
84	Провод одножильный с медными жилами в ПВХ изоляции, сечением 1х2,5мм²	м	ПВ1 1х2,5		75	ТС RU C-RU.ME77.B.03402
85	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке и и изоляции не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки, сечение 3х1,5мм²	м	ВВГн(А)-LS-3х1,5		150	РОСС RU.КБ02.Д00004
86	То же, но сечением 3х2,5мм²	м	ВВГнг(А)-LS-3х2,5		60	РОСС RU.КБ02.Д00004
87	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в ПВХ оболочке и и изоляции не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки, сечение 3х2,5мм²	м	АВВГнг(А)-LS-3х2,5		20	РОСС RU.КБ02.Д00004
88	То же, но сечением 4х4мм²	м	АВВГнг(А)-LS-4х4		20	РОСС RU.КБ02.Д00004
89	То же, но сечением 4х16мм²	м	АВВГнг(А)-LS-4х16		30	РОСС RU.КБ02.Д00004
90	То же, но сечением 4х25мм²	м	АВВГнг(А)-LS-4х25		15	РОСС RU.КБ02.Д00004
91	То же, но сечением 4х185мм²	м	АВВГнг(А)-LS-4х185		15	РОСС RU.КБ02.Д00004
92	То же, но сечением 5х25мм²	м	АВВГнг(А)-LS-5х25		20	РОСС RU.КБ02.Д00004
93	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции бронированный двумя стальными лентами в защитном шланге из ПВХ не распространяющего горение и с низким дымо- и газовыделением; кол-во жил и сечение 4х150мм²	м	АВБШвнг(А)-LS 4х150		15	РОСС RU.КБ02.Д00004
94	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в ПВХ оболочке и и изоляции не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки, экранированный сечение 3х2,5мм²	м	АВВГЭнг(А)-LS-4х2,5		30	РОСС RU.КБ02.Д00004
95	Кабель силовой бронированный с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции, броня из двух стальных лент, защитный шланг из негорючего ПВХ, сечение 3х2,5мм²	м	ВБШвнг(А)-LS-3х2,5		35	РОСС RU.КБ02.Д00004
96	То же, но сечением 4х2,5мм²	м	ВБШвнг(А)-LS-4х2,5		830	РОСС RU.КБ02.Д00004
97	Кабель контрольный бронированный с медными жилами в ПВХ оболочке и изоляции, броня из двух стальных лент, защитный шланг из негорючего ПВХ, сечение 4х1,5мм²	м	КВБШвнг(А)-LS-4х1,5		800	ЕАЭС RU C-RU.ПХ01.В.00155/20
98	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами в ПВХ оболочке и и изоляции не распространяющей горение и с низким дымо- и газовыделением, групповой прокладки, сечение 3х2,5мм²	м	АВВГнг(А)-LS-3х2,5		20	РОСС RU.КБ02.Д00004
99	Сталь круглая ∅12мм	м	ГОСТ 2590-2006		260	35474 от 29.10.2016г.
100	Сталь круглая ∅18мм	м	ГОСТ 2590-2006		220	35474 от 29.10.2016г.
101	Держатель шин заземления	шт	К188У2		520	79ЭТЦ/4 от 17.08.2017г.
102	Дюбель-гвоздь 6х40мм	шт			520	POCC RU.АГ81.Н08580
103	Муфта концевая термоусаживаемая КВНТП на напряжение до 1кВ; 4 жилы сечением 150мм²	шт	4КВНТп-1		10	RA.RU.11AK01.H00555
104	Муфта соединительная термоусаживаемая СТП на напряжение до 1кВ; 4 жилы сечением 150мм²	шт	4СТп-1		4	RA.RU.11AK01.H00555
105	Муфта кабельная соединительная 1СТП(тк)-4к(150.240)	шт	1СТп(тк)-4к		2	RA.RU.11AK01.H00555
106	Наконечник медно-алюм для жил сеч. 150мм	шт	DTL(TAM)-150мм	IEK	8
107	Наконечник медный для жил сеч. 150мм	шт	ТМ 150-16-19	IEK	24	ТС RU C-RU.AB24.B.05877
108	Наконечник алюминиевый для жил сеч. 95мм	шт	# ТА 95-12-13	IEK	8	ТС RU C-RU.AB24.B.05877
109	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции бронированный двумя стальными лентами в защитном шланге из ПВХ не распространяющего горение и с низким дымо- и газовыделением; кол-во жил и сечение 4х150мм²	м	ВБШвнг(А)-LS 4х150		50	РОСС RU.КБ02.Д00004
110	Лента сигнальная "Электро" с логотипом "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ"; цвет красный; толщина 300мкм; ролик 100п.м.х300мм	ролик	ЛСЭ 300		1	РОСС RU.11НА99.Н00376
111	Труба асбестоцементная ∅100мм	м	БНТ 100 ГОСТ 1839-80		10	РОСС RU.АВ24.Н08255
112	Шнур джутовый плетеный ∅10мм	м			100	РОСС RU.АГ81.Н12222
113	Глина водонепроницаемая, упаковка 2кг	уп	#		2	РОСС RU.АГ81.Н10392
114	Герметик кабельных вводов(310 мл)	шт	# Огнеза-ГТ	Огнеза	30
115	Рукав гибкий металлический оцинкованный	м	# РЗ-ЦХ-20		250	РОСС RU.АГ35.Н03924
116	Трубка термоусаживаемая ТУТ 30/15	м	# TUT-30-b		50	465-05/14 от 23.052014г.
117	Лоток металлический перфорированный 100х200х3000	шт			20	РОСС RU.AM03.H00731
118	Крышка на лоток основанием 200мм	шт			20	РОСС RU.AM03.H00731
119	Поворот на 900 100х200	шт			4	РОСС RU.AM03.H00731
120	Кронштейн настенный основанием 200мм	шт			30	РОСС RU.AM03.H00731
121	Комплект соединителей М6х10	шт			300	РОСС RU.AM03.H00731
122	Болт анкерный с гайкой М10х95	шт			60	РОСС RU.AM03.H00731
123	Пруток-катанка диаметром 8мм, горячеоцинкованная сталь	м	# NC1008	DKS	440
124	Молниеприемник стержневой сборный высотой 1500мм крепление бандажной лентой	шт	# МСС-3.8КЛ-1500-0,15Н		1
125	Держатель проводника кровельный	шт	# ДПК-100ГЦ		1400
126	Коньковый держатель проводника	шт	# КД-1.1-100-105ГЦ		50
127	Держатель проводника	шт	# ДПЛ-2-100ГЦ		4
128	Держатель фасадный 100мм	шт	# ND2307	DKS	15
129	Зажим соединительный	шт	# ЗС-В4-ГЦ		150
130	Зажим универсальный	шт	# ЗУ-2Н		8
131	Лента монтажная перфорированная прямая 20*0,55	м			50
132	Лента бандажная	м	# ЛМ-50	IEC	60
133	Скрепа	шт	# СУ-20	IEC	12
134	Саморез кровельный 4,8х28	шт			3000
135	Герметик бутилкаучуковый банка 16кг	шт	# Технониколь N45		1
136	Цинковая краска-спрей ДКС баллон 400мл	шт		DKS	1
137	Шнур асбестовый 10мм (15м в кг)	м			50

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
Начальник строительства ООО "Востокэнергострой" Сапегин В.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК"
(должность, фамилия, инициалы, подпись)